GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b

www.ozimek.pl

e – mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811

Ozimek, dnia 14.11.2013r.

ZZP.271.27.2013.KS

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że w dniu 05-06-07.11.2013r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn: Kulturalnym szlakiem pogranicza – Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Ozimku .

Pytania  do Zamawiającego i odpowiedzi:

Pyt. 1

Instalacja wentylacji - prosimy o uzupełnienie Dokumentacji o specyfikację  elementów inst. wentylacji -układy nawiewne i wywiewne (udostępniono jedynie wykaz materiałów dotyczący podłączenia ciepła do nagrzewnic)

Odpowiedź:

- w załączeniu szczegółowe specyfikacje elementów instalacji wentylacyjnej.

Pyt. 2

Stwierdzamy brak Przedmiaru Robót na instalację  centralnego ogrzewania.

Prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź:

Przedmiary– obejmują I etap inwestycji. W związku z tym kalkulację na potrzeby przygotowania oferty proszę sporządzać w oparciu o załączone przedmiary. W przypadku konieczności i potrzeby wykonania robót uzupełniających, zamiennych lub dodatkowych będą one zlecane w trakcie realizacji z zastosowaniem przepisów ustawy PZP.

Pierwszy etap obejmuje zakres:

pomieszczenia sanitariatów w piwnicy i pod salą widowiskową

0.1  0.1.1   0.2   0.2.1  0.12  0.12.1   0.13  0.13.1  0.14  0.15   0.16   0.17  0.18,  0.19   oraz pomieszczenia sali i balkonu: 1.18   1.19  2.24

Pyt. 3

Stwierdzamy rozbieżności pomiędzy Przedmiarem Robót, a Dokumentacją Techniczną;

- umywalki-w przedmiarze robót jest 20 szt. , w Projekcie- 49 szt.

- miski ustępowe - w przedmiarze robót jest 14 szt. , w Projekcie-25 szt.

- zlewy, zlewozmywaki - w przedmiarze robót jest  2 szt. – w projekcie -13 szt.

- pisuary-w przedmiarze robót jest 5 szt. ,w projekcie-10 szt.

- natryski-w przedmiarze robót jest 2 szt. , w projekcie -7 szt.

- rury wywiewne - w przedmiarze robot jest 5 szt. , w projekcie 10 szt.

- rozbieżności  pod względem ilości metrażu rur pomiędzy Przedmiarem Robót a Dokumentacją Techniczną dotyczą również Działu; wew. instalacja wody zimnej i ciepłej, oraz kanalizacji wewnętrznej.

- Stwierdzamy brak w Przedmiarze Robót ogrzewaczy wody typu Biawar

Prosimy o wyjaśnienie i korektę Przedmiaru Robót

(ewentualna korekta przedmiaru musi uwzględnić również baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe, oraz podejścia odpływowe, dopływowe, izolacje oraz próby)

Odpowiedź:

Przedmiary– obejmują I etap inwestycji. W związku z tym kalkulację na potrzeby przygotowania oferty proszę sporządzać w oparciu o załączone przedmiary. W przypadku konieczności i potrzeby wykonania robót uzupełniających, zamiennych lub dodatkowych będą one zlecane w trakcie realizacji z zastosowaniem przepisów ustawy PZP.

Pierwszy etap obejmuje zakres:

pomieszczenia sanitariatów w piwnicy i pod salą widowiskową

0.1  0.1.1   0.2   0.2.1  0.12  0.12.1   0.13  0.13.1  0.14  0.15   0.16   0.17  0.18,  0.19   oraz pomieszczenia sali i balkonu: 1.18   1.19  2.24

Pyt. 4

Na stronie internetowej Zamawiający zamieścił następujące przedmiary robót:

- Budowlanka aktualizacja poz. 78

- Elektryka Ozimek_2 poz. 99

- Wod-kan aktualizacja poz. 116

- Wentylacja aktualizacja poz. 45

- Oświetlenie sceny poz. 10

- Mechanika sceny poz. 23

- Hol przedmiar aktualizacja poz. 47

Prosimy o potwierdzenie, że to pełen zakres obowiązujących przedmiarów.

Odpowiedź

Przedmiary– obejmują I etap inwestycji. W związku z tym kalkulację na potrzeby przygotowania oferty proszę sporządzać w oparciu o załączone przedmiary. W przypadku konieczności i potrzeby wykonania robót uzupełniających, zamiennych lub dodatkowych będą one zlecane w trakcie realizacji z zastosowaniem przepisów ustawy PZP.

Pierwszy etap obejmuje zakres:

pomieszczenia sanitariatów w piwnicy i pod salą widowiskową

0.1  0.1.1   0.2   0.2.1  0.12  0.12.1   0.13  0.13.1  0.14  0.15   0.16   0.17  0.18,  0.19   oraz pomieszczenia sali i balkonu: 1.18   1.19  2.24

Pyt. 5

W myśl zapisu rozdział XIII pkt.1 i 4 SIWZ należy uzgodnić wszelkie rozbieżności między dokumentacją, a przedmiarem. Przedmiar nie obejmuję m.in.

- wyburzeń niektórych ścianek działowych,

- wykonanie ścianek działowych wg nowoprojektowanego podziału przestrzeni,

- wykuć otworów w stropach pod dźwig towarowy i osobowy,

- wykuć otworów pod klapy oddymiające,

- wykonania nadproży w miejscach otworów drzwiowych,

- wykonania nowych stropów nad piwnicą, na zapleczu biblioteki oraz pomieszczeń kuchennych sal spotkań,

- demontażu istniejących okładzin ściennych drewnianych,

- zamurowania lub wykucia otworów drzwiowych

- ścianek składanych

- ścianek ekspozycyjnych

- mebli w holu, o których mowa w opisie technicznym

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów lub jednoznaczne określenie zakresu zadania.

Odpowiedź

Przedmiary– obejmują I etap inwestycji. W związku z tym kalkulację na potrzeby przygotowania oferty proszę sporządzać w oparciu o załączone przedmiary. W przypadku konieczności i potrzeby wykonania robót uzupełniających, zamiennych lub dodatkowych będą one zlecane w trakcie realizacji z zastosowaniem przepisów ustawy PZP.

Pierwszy etap obejmuje zakres:

pomieszczenia sanitariatów w piwnicy i pod salą widowiskową

0.1  0.1.1   0.2   0.2.1  0.12  0.12.1   0.13  0.13.1  0.14  0.15   0.16   0.17  0.18,  0.19   oraz pomieszczenia sali i balkonu: 1.18   1.19  2.24

Pyt. 6

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie elementów wentylacji.

Odpowiedź

w załączeniu szczegółowe specyfikacje elementów instalacji wentylacyjnej.

Ww. wyjaśnienia należy uwzględnić w ofercie.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.11.2013r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert w dniu 26.11.2013r. o godz. 10:15 w Sali Narad (s.20) Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Z  poważaniem

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK