| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁACZNIK NR 1 DO SIWZ |
| --- |
| L.P. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD |
| 1 | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód |
| 1.1 | a) Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz 908 z późniejszymi zmianami) b) Musi posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 1, do Zarządzenia Komendanta Głównego PSP z dnia 20 stycznia 2006 r., c) Do oferty należy dołączyć ważny certyfikat lub Świadectwo Dopuszczenia do użytkowania w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. d) Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia., e) Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego zgodnie z PN 1846., f) Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe |
| 2 | Podwozie z kabiną |
| 2.1 | Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 18000 kg. Podać bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem, - masę własną pojazdu, - masę wyposażenia, - naciski na oś przednią i tylną, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3%) |
| 2.2 | Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: Kąt natarcia: min. 26⁰ Kąt zejścia: min. 23⁰ Prześwit pod osiami min. 310 mm |
| 2.3 | Wysokość całkowita pojazdu: max 3200mm (wymiar poświadczony dołączonym świadectwem) Maksymalna długość pojazdu 8200 mm (wymiar poświadczony dołączonym świadectwem) Kąt rampowy: min. 20⁰ |
| 2.4 | Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do technicznej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (do tzw. DMC technicznej) min 10% |
| 2.5 | Stały napęd obu osi 4x4, skrzynia redukcyjna, możliwość blokady mechanizmów różnicowych min. Osi tylnej, oraz między osiowego. |
| 2.6 | Ogumienie, z bieżnikiem terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), na tylnej osi ogumienie bliźniacze. Pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego przewożenia w samochodzie. |
| 2.7 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. Minimalna moc silnika: 250 kW Masowy wskaźnik mocy – określony dla masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej MMR. Min. 13 kW/1000kg. |
| 2.8 | Skrzynia biegów mechaniczna min. 12 biegowa, wyposażona w bieg pełzający do holowania bardzo ciężkich ładunków (np. podczas wyciągania z rowu innych pojazdów), skrzynia rozdzielcza z reduktorem do jazdy w terenie. |
| 2.9 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |
| 2.10 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy ocynkowanej galwanicznie i zabezpieczanej antykorozyjnie metodą kataforezy, zapewniająca dostęp do silnika z podwójnym systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina posiada przednią szybę klejoną, pozostałe ze szkła bezodpryskowego. Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Kabina wyposażona minimum w: -indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy; -uchwyty do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny; -lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony; -lusterko rampowe – dojazdowe, przednie; -główny wyłącznik oświetlenia skrytek; -wyłącznik oświetlenia pola pracy; -reflektor pogorzeliskowy (szperacz) z mocowaniem na zewnątrz kabiny; -zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny; -informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy; -informację o rozłożonych podestach; -informację o rozłożonym maszcie oświetleniowym; -radio z odtwarzaczem CD; -mocowanie na 4szt. aparatów ochrony dróg oddechowych umożliwiający samodzielne zakładanie aparatu bez zdejmowania ze stelaża; -dodatkowe mocowanie na aparat ochrony dróg oddechowych dowódcy za jego fotelem; -siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości; -wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki; -instalację do radiotelefonu przewoźnego wraz z radiotelefonem przewoźnym; -montaż dodatkowej radiostacji powierzonej przez Zamawiającego; -podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. Z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora. Wykonawca dostarczy 4 radiotelefony nasobne i 4 latarki akumulatorowe. |
| 2.11 | Samochód wyposażony w kamerę cofania wraz z monitorem terminala statusów zainstalowanym w kabinie. |
| 2.12 | W kabinie zainstalowany terminal statusów z wyświetlaczem i ekranem dotykowym oraz urządzeniem GPS/GSM, współpracującym z zainstalowaną automapą. System musi współpracować z systemem SWD-ST firmy abakus użytkowanym przez KM PSP w Opolu, a także musi być zgodny z opracowanymi przez KG PSP założeniami do projektu „Propozycja modernizacji i rozbudowy teleinformatycznej powiatowych i miejskich stanowisk kierowania PSP” w zakresie terminali samochodowych i ich oprogramowania oraz serwerem KW PSP w Opolu. |
| 2.13 | Kolor: -elementy podwozia – czarne lub grafitowe; -błotniki i zderzaki – białe; -kabina, zabudowa – czerwone – RAL 3000; -drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium. |
| 2.14 | Pojazd musi być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (minimum 2 punkty świetlne LED, 2 głośniki min. 100W, jeden z głośników umieszczony na wysokości zderzaka przedniego), urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podanie komunikatów słownych. Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w: -po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, po bokach i z tyłu; -zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowania ruchem pojazdów – fala świetlna LED; -dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca kierowcy; -sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem. |
| 2.15 | Instalacja elektryczna 24V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Akumulatory o powiększonej pojemności min. 2x180Ah. Wyklucza się montaż akumulatorów w zabudowie. |
| 2.16 | Instalacja musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, nieodłączający urządzeń wymagających stałego ładowania. |
| 2.17 | Pojazd wyposażony w samo rozłączalne gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy) – tzw. Rettbox. |
| 2.18 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -25oC do +30oC. |
| 2.19 | Wylot spalin nie może być kierowany na stanowisko obsługi poszczególnych rządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu po lewej stronie. |
| 2.20 | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min 300 km. Wyklucza się montaż zbiornika paliwa w zabudowie. |
| 2.21 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy (zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 8t), wyposażenie: -gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy; -gniazda pneumatyczne do podłączenia układu hamulcowego przyczepy. Pojazd powinien posiadać urządzenia (zaczepy) holownicze z przodu i tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. |
| 2.22 | Oznakowanie pojazdu numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego. |
| 3 | Zabudowa pożarnicza |
| 3.1 | Zabudowa musi być wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej. Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej wyposażonej w elementy metalowo-gumowe. Dach zabudowy musi być wykonany w formie antypoślizgowego podestu roboczego. Na bocznych ścianach zabudowy zastosować taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (w nocy lub warunkach ograniczonej widoczności). |
| 3.2 | W tylnej części dachu zamontowane powinno być działko wodno-pianowe z wytwornicą piany o regulowanej wydajności od 2400 do 3200 dm3/min, wyposażone w odcinający zawór kulowy zamontowany u podstawy działka. |
| 3.3 | Drabina do wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyt ułatwiający wchodzenie. |
| 3.4 | Skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz. Jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock). Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |
| 3.5 | Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejsze modyfikacje przez użytkownika końcowego. Głębokość użytkowa skrytek min. 55cm (wymiar od poszycia wewnętrznego schowka do wewnętrznej części żaluzji) umożliwiająca zamontowanie urządzenia klasy motopompa Honda WT40X będącego na wyposażeniu użytkownika. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium w systemie z możliwością regulacji wysokości półek. Maksymalna wysokość górnej krawędzie najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu. Zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu pod każdą skrytką sprzętową, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. |
| 3.6 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1m od pojazdu. Oświetlenie powinno posiadać stałe natężenie na całej długości zabudowy. |
| 3.7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwić ich obsługę w rękawicach strażackich. |
| 3.8 | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |
| 3.9 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 3.10 | Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewnej, usytuowany wzdłużnie, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: -posiadać właz rewizyjny typu szybko otwieralnego dostępny z dachu; -pojemność od 5000l (+/- 1%); -nadciśnienie testowe 20kPa; -umieszczony być na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo-gumowych); -wyklucza się montaż zbiornika za pomocą pasów ściągających; -posiadać dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy 75mm; -posiadać nasadę 2x75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu. |
| 3.11 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20kPa, oraz: -powinien być odporny na działanie wszystkich dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych; -powinien być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację; -napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. |
| 3.12 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Wszystkie elementy układu pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie. |
| 3.13 | Autopompa dwuzakresowa o wydajności: -min. 3200 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5m; -min. 370 l/min przy ciśnieniu 4Mpa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia pompy. Wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów. Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy. |
| 3.14 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min: -czterech nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu -wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia -działka wodno-pianowego. Nasady ssawne oraz tłoczne powinny być umieszczone wewnątrz zabudowy w celu ograniczenia ryzyka ich zamarznięcia. Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem Siudo układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. |
| 3.15 | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń zakresie 3%-6%, w całym zakresie pracy autopompy. |
| 3.16 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |
| 3.17 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. |
| 3.18 | Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedna wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60m na zwijadle, zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Zainstalowany układ pneumatyczny do przedmuchiwania. |
| 3.19 | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: -manowakuometr -manometr wysokiego ciśnienia -manometr niskiego ciśnienia -manometr linii napełniania hydrantowego -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku -miernik prędkości obrotowej wału pompy -regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu -wyłącznik silnika pojazdu -licznik motogodzin pracy autopompy. |
| 3.20 | Zabudowa wyposażona powinna być w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy 2x1000W zabudowany na stałe w samochodzie. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcję automatycznego składania oraz powinno być odporne na zabrudzenia. Przewodowy panel sterowania. |
| 3.21 | Instalacja układu zraszaczy zasilana od autopompy. |
| 3.22 | Pojazd powinien być wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kVA zamontowany w dolnej części zabudowy na wysuwanej tacy. |
| 3.23 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 5t. Z liną o długości co najmniej 28 m wychodzącą z przodu pojazdu. |
| 3.24 | Na pojeździe zapewnienie miejsce i wykonane mocowania na sprzęt zgodnie z wytycznymi standaryzacji określonymi przez KG PSP. Szczegóły rozmieszczenia sprzętu muszą być ustalone z Użytkownikiem w etapie realizacji przedmiotu zamówienia. |
| 4 | Wymagane gwarancje: -na podwozie samochodu min 24 miesiące. -na wykonaną zabudowę min 24 miesiące. |
| 5 | Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie 3 dni roboczych od daty powiadomienia pisemnego. |