Balbina

Orzeczenie o Stanie Techniczny

budynku Żłobka

przy ulicy Ostapa Dłuskiego 15 w Ozimku

- Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Inwentaryzacja budowlana oraz analiza makroskopowa obiektu

- Prawo budowlane – tekst jednolity : Dz.U. 2006 nr 156 poz 1118

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563)

- PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości”

- PN-82/B-20001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”

- PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe”

- PN-80/B-02010/Az1:2006 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem”

- PN-B-02011:1977/Az1:2009 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem”

- PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-B-03002:2007 „Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”

- PN-B-03264:1999  „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone”

Uwaga: Oględziny i badania były prowadzone metodą makroskopową.

- Cel i zakres przedmiotowego opracowania

Celem niniejszego opracowania jest orzeczenie stanu technicznego budynku żłobka 	położonego w Ozimku przy ulicy Ostapa Dłuskiego 15 w Ozimku.

- Opis stanu istniejącego

  - Ogólny opis obiektu

Przedmiotowy istniejący budynek wykonany został w technologii tradycyjnej o 	podłużnym 	układzie ścian nośnych. Budynek  2-kondygnacyjny. Stropodach 	wentylowany 	wykonany 	z płyt korytkowych opartych na ściankach ażurowych wymurowanych na płytach	kanałowych o gr. 24cm. Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne kondygnacji nadziemnych  	wykonane z cegły.

  - Elementy konstrukcyjne

    - Ściany

Ściany nośne budynku wykonane zostały w technologi tradycyjnej o grubości 	całkowitej: ściany zewnętrzne 540mm, wewnętrzne 280mm. W trakcie 	prowadzonej makroskopowej oceny stwierdza się, że ściana jest w dobrym stanie 	technicznym. Na powierzchni ścian nie stwierdzono pęknięć ani zarysowań 	mogących świadczyć o nadmiernym przeciążeniu lub nierównym osiadaniu 	fundamentu.

    - Stropy

Stropy w przedmiotowym budynku wykonane z płyt kanałowych gr. 24cm. W 	trakcie prowadzonej makroskopowej oceny konstrukcyjnych elementów  	stwierdzono że strop jest w dobrym stanie technicznym, na podniebieniu 	stropu nie 	stwierdzono  żadnych  pęknięć ani zarysowań. Ugięcia stropu nie 	przekraczają 	normatywnych.

    - Nadproża

Nadproża w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono pęknięć ani zarysowań 	świadczących o ich przeciążeniu. Ugięcia nadproży nie przekraczają ugięć 	normatywnych.

    - Klatki schodowe	 
W obiekcie znajdują się klatki schodowe wykonane w konstrukcji monolitycznej żelbetowej. W trakcie prowadzenia oględzin stanu technicznego na powierzchni płyt biegowych, spoczników i podestów nie stwierdzono żadnych pęknięć i zarysowań mogących świadczyć o ich przeciążeniu, stwierdzić należy, że konstrukcyjne elementy klatek schodowych znajdują się w dobrym stanie technicznym.

- Wnioski i zalecenia

Przedmiotowy budynek w granicach opracowania orzeczenia, to jest części budynku użytkowanego przez Żłobek w Ozimku, znajduje się w dobrym stanie technicznym. Główne elementy konstrukcji nośnej takie jak ściany, stropy, nadproża nie wykazują nadmiernych rys i pęknięć, oraz ugięć mogących świadczyć o zagrożeniu użytkowania. Powyższe wnioski zostały podjęte na podstawie badań makroskopowych obiektu w trakcie jego użytkowania. Odstąpiono od wykonania obliczeń wymiarowania sprawdzającego
ze względu na fakt, że prowadzone prace nie spowodują zmiany układu statycznego konstrukcji, ani nadmiernego przyrostu obciążeń w obiekcie. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że obiekt w granicach zamierzenia nadaje się do przeprowadzenia zamierzonych robót.

Opracował:

inż. Michał Palusiński