Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa zjazdu z przepustem nad rzeką Białką w m. Grodziec łączącego drogę krajową nr 46 z ul. Częstochowską”

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego z przepustem z drogi krajowej nr 46 na drogę gminną wewnętrzną, zlokalizowanego nad rzeką Białka w m. Grodziec. Na odcinku w miejscu lokalizacji przedmiotowego zjazdu droga krajowa przebiega przez teren zabudowy mieszkalnej i mieszkalno-gospodarczej wsi Grodziec. Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez istniejącą kanalizację deszczową oraz bezpośrednio do rzeki Białka przebiegającej wzdłuż drogi.

- Celem inwestycji jest poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu samochodowego przy zachowaniu warunków hydraulicznych przepływu rzeki Białka pod zjazdem. Obecnie zjazd usytuowany jest na obiekcie mostowym o złym stanie technicznym, stwarzającym zagrożenie dla użytkowników ruchu. Zaprojektowany obiekt inżynierski jest przepustem o przekroju łukowo-kołowym, o odpowiednich parametrach hydraulicznych i geometrycznych, zapewniający swobodny przepływ rzeki oraz odpowiednie warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej przyjęto następującą kolejność realizacji prac:

- rozbiórka istniejącego zjazdu wraz z obiektem mostowym,

- wykonanie stalowego przepustu rurowego na cieku,

- wykonanie nasypu i konstrukcji nawierzchni zjazdu,

- wykonanie chodnika na zjeździe,

- montaż wyposażenia,

- roboty wykończeniowe,

- porządkowanie terenu.

- Zamówienie obejmuje:

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej  dokumentacji projektowej:

- Opracowanie harmonogramu realizacji zadania ,

- Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu – 1 egz

- Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i oznakowania drogowego, po wytyczeniu robót przez geodetę posiadającego stosowne uprawnienia,

- Przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót drogowych i innych.

- Odtworzenie terenów przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych w tym trawników i terenów zielonych,

- Uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

- Prowadzenie dziennika budowy (o ile będzie to wynikać z przepisów prawa) i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

- Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzone w ośrodku geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym.

- Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru lub inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego

- Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę; ofertę; umowy z ewentualnymi podwykonawcami; harmonogram; tabele elementów rozliczeniowych; polisę ubezpieczeniową; protokół przekazania terenu budowy; protokoły robót zanikających; badania materiałów; recepty; wyniki pomiarów; wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów; aprobaty; sprawozdania techniczne Wykonawcy; dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń i materiałów; kartę gwarancyjną obejmującą odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty; geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; rozliczenie finansowe; wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót i założenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu; potwierdzenie zakończenia odbioru robót; oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami; protokoły z narad i ustaleń; wszelkie inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji;

- Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

- Aspekt środowiskowy:  Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.