ZZP.271.15.2020.KS

Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie  dokumentacji  technicznej  modernizacji

przejść dla pieszych w Ozimku

- Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowo –kosztorysowej  wraz  z wszelkimi  niezbędnymi  uzgodnieniami  i  pozwoleniem  na  budowę  (lub  zgłoszeniem  robót,) ,  dla modernizacji  czterech przejść dla pieszych poprzez doświetlenie, oznakowanie poziome (w postaci odnowienia - malowania pasów farbą chemoutwardzalną, wykonanie dodatkowego oznakowania poziomych w postaci piktogramu znaku „Uwaga przejście dla pieszych”, wykonanie nawierzchni aktywnej. tzw. tarki przed przejściem)  i pionowe oraz oznakowanie aktywne (znak przejścia dla pieszych z migającą lampką).  Na drodze powiatowej(zjazd z drogi krajowej) dodatkowo należy wykonać aktywną tablicę wyświetlająca prędkość zbliżającego się pojazdu w następującym zakresie:

- wykonacie projektu  oświetlenia przejść dla pieszych spełniające wymogi norm w ty zakresie:

- wykonanie projektu technicznego i organizacji ruch dla  odnowienia oznakowania poziomego przejść dla pieszych wraz z wykonanie dodatkowego oznakowania poziomych w postaci piktogramu znaku „Uwaga przejście dla pieszych”, wykonanie nawierzchni aktywnej. tzw. tarki przed przejściem, wykonanie  oznakowania pionowego z  pulsującym światłem

- Na drodze powiatowej ul. Opolska (zjazd z drogi krajowej) dodatkowo zaplanowano aktywną tablicę wyświetlająca prędkość zbliżającego się pojazdu.

- uzyskanie stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.

- Lokalizacja przejść dla pieszych  - Ozimek :

- ul. Opolska za zjazdem z drogi krajowej nr 46 – droga powiatowa

- ul. Częstochowska  naprzeciwko kościoła – droga powiatowa

- ul. Wyzwolenia za rondem przy Placu Europejskim  – droga wojewódzka

- ul. Wyzwolenia  przy skrzyżowaniu z ul. Cmentarną   – droga wojewódzka

- Lokalizacja tablicy do pomiaru prędkości – za zjazdem z drogi krajowej na ul Opolskiej  w Ozimku

- Zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej  w zakresie :

    - Sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej  i elektrycznej wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami w tym oświetleniem– po 4 egz.,

    - Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych – 4 egz.,

    - Przygotowanie przedmiarów i kosztorysów  robót – po 4 egz. W tym wersja elektroniczna w formacie .kst np. do programu Norma Pro

    - Wykonanie i zatwierdzenie projektu  organizacji ruchu  dla każdego przejścia dla pieszych – 4 egz.,

    - Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)– po 4 egz.,

    - Pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na przebudowę,

    - Przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD-2 egz.),rysunki w plikach pdf i dwg,

    - Uzyskanie niezbędnych decyzji  (lub wykonanie zgłoszeń)pozwalających na realizację  inwestycji,

    - Podstawa opracowania dokumentacji:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z poźn. zmianami)

- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym.

- Nadzór autorski:

- Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

- Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

- Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

- Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,

- Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 3 dni od daty zawiadomienia – fax, maile, telefon lub w innym uzgodniony z Zamawiającym terminie).

- Rozwiązania równoważne

- Jeżeli w opisie przedmiotu zmówienia w niniejszym postępowaniu – także w Programie Funkcjonalno-Użytkowym służącym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne  („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli wykonawca stwierdzi / zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych.

- Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie realizacji umowy, gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy (zamawiający lub wykonawca) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszej siwz i opisu przedmiotu będą stanowiły między innymi o tym, czy zamawiający może dopuścić rozwiązanie równoważne czy też nie (art. 144 ust 1    pkt 1 u.p.z.p.).

- Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały prowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u.p.z.p. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych powyżej musi dodatkowo wykazać w ofercie/ w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu.

- Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę  rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających w wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale.

- Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej :

- parametrach technicznych i jakościowo nie gorszych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w programie funkcjonalno-użytkowym,

- ponadto muszą być:

- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,

- spełniać te same funkcje,

- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,

- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot umowy na  2 lata licząc od daty odbioru końcowego .