Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku

- Przedmiotem  zamówienia  jest  remont i przebudowa Dworca PKP w Ozimku, ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbiórka dawnego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną położonego w Ozimku przy ul. Kolejowej 1 na działkach nr 412/7 k.m. 7 obręb Ozimek.

- Przedmiotowy obiekt jest budynkiem II piętrowym, częściowo podpiwniczonym, ściany murowane z cegły, stropy na belkach stalowych oraz drewniane, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą, schody zewnętrzne betonowe, wewnętrzne drewniane.

- Budynek zaopatrzony jest w przyłącza: wodociągowe i energetyczne, posiada kotłownię węglową oraz szambo.

- Zestawienie charakterystycznych parametrów budynku:

Kubatura budynku				    	           2 344,00 m3

Powierzchnia użytkowa	(objęta opracowaniem)			354,00 m2

w tym powierzchnia piwnic		               	   84,02 m2

w tym powierzchnia parteru				 207,16 m2

w tym powierzchnia piętra		                	   63,35 m2

Wysokość budynku do kalenicy					     9,83 mb

Szerokość budynku 					max.          8,00 mb

Długość budynku					       	   46,85 mb

- Zamówienie obejmuje między innymi wykonanie:

Branża budowlana:

- Wykucie ościeżnic drewnianych ok. 61m2.

- Wykucie z muru podokienników ok. 24,10mb

- Montaż okien drewnianych sosna lita ok. 52,0m2.

- Montaż podokienników z konglomeratu ok. 36,4mb.

- Montaż ościeżnic drewnianych ok. 34,0m2.

- Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych zewnętrznych ok. 9,22m2.

- Montaż skrzydeł wewnętrznych ok. 9,23m2.

- Montaż skrzydeł do WC ok. 12m2.

- Montaż ościeżnic drewnianych EI30 wraz ze skrzydłami EI30 ok. 6,50m2.

- Montaż drzwi stalowych do piwnic zewnętrznych 1,8m2.

- Montaż drzwi stalowych wewnętrznych piwnicznych ok. 4,0m2.

- Montaż bram stalowych ocieplanych ok. 11.65m2.

- Izolacje ścian fundamentowych styrodurem 5cm na uprzednio przygotowanym podłożu ok. 97,5m2.

- Wykonanie przepony poziomej w murze gr 2 cegieł ok. 120,0mb.

- Odbicie tynków piwnic ok. 300m2.

- Dwukrotne odgrzybianie ścian i sufitów opryskiem ciągłym ok. 300m2.

- Hydrofobizacja podłoży – posadzki piwnic ok. 82,0m2

- Malowanie emaliami chlorokauczukowymi, z wcześniejszym przygotowaniem podłoża elementów stalowych ok. 22.0m2

- Rozebranie ścian i wykucie wnęk ok. 40m2

- Założenie belek stalowych z osiatkowaniem i malowaniem emalią chlorokauczukową ok. 1,1t.

- Wypełnienie zaprawą ekspansywną wnęk po osadzeniu nadproży ok. 0.65m3.

- Rozebranie ścian ok. 4,80m3.

- Uzupełnienie  ścianek z cegły ok. 14,64m2.

- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ok. 2,6m3.

- Ścianki działowe z płyt g-k wodoodpornych na ruszcie metalowym dwuwarstwowe obustronne ok. 20m2

- Rozbiórka starych posadzek cementowych ok. 22m3.

- Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i cieplną zbrojonych siatką ok. 135,10m2.

- Warstwy wyrównujące i wygładzające ok. 73,19m2

- Wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych ok. 73,19m2

- Wykonanie listew przyściennych  ok. 90mb.

- Posadzki z płytek gres wraz z cokolikami ok. 40m2.

- Ocyklinowanie posadzek z desek ok. 73m2.

- Lakierowanie posadzek farbą p.poż. ok. 73m2.

- Rozebranie podłóg białych, izolacje z wełny, wykonanie ślepej podłogi z płyt OSB gr22 wodoodpornej x2, izolacja, posadzki z płytek gres ok. 4,54m2.

- Odbicie tynków wewnętrznych przyjęto ok. 50% powierzchni ok. 315,00m2

- Dwukrotne odgrzybianie ścian  ceglanych metodą ciągłą ok. 77,00m2

- Tynki renowacyjne wykonane ręcznie gr. 2 cm ok. 77,00m2

- Dwukrotne malowanie ścian farbami do tynków renowacyjnych ok. 77,00m2

- Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonane ręcznie na ścianach ok. 350,00m2

- Gruntowanie podłoży ok. 670,00m2

- Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach ok. 670,00m2

- Gruntowanie podłoży ok. 670 m2.

- Licowanie  ścian płytkami metodą kombinowaną ok. 823m2.

- Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr.16cm, wraz z osiatkowaniem i ułożeniem tynku mineralnego ok.32m2.

- Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania ok. 620,00m2.

- Rusztowanie ramowe do 4mn 3kol.

- Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 20cm ok.95,00m2

- Mocowanie płyt za pomocą łączników metalowych ok. 570szt.

- Okładziny stropów z płyt g-k na ruszcie podwieszanym, podwójnym, metalowym EI30 ok. 120,00m2

- Okładziny stropów z płyt g-k na ruszcie podwieszanym, podwójnym, metalowym ok. 110,00m2

- Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbami emulsyjnymi ok. 230,00m2.

- Rozebranie rynien ok. 20,00mb

- Rozebranie obróbek blacharskich ok. 22,00m2

- Rozbiórka 2 krotnego pokrycia z papy wraz z deskowaniem ok. 77,00m2

- Poszerzenie daszku poprzez nadbicie murłat, wykonaniu deskowania i wiatrownic ok. 60,00m2

- Trzykrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną ok. 71,00m2

- Obróbki blacharskie ok. 40m2.

- Montaż rynien dachowych ok. 46m2

- Lekka obudowa dachu płaskiego ok. 40m2

- Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą oczyszczenie mechaniczne i zmycie ok.507,00m2

- J.w. lecz ościeża ok. 22,00m2

- Przyklejenie płyt styropianowych gr. 16 cm. do ścian w technologii z płytkami klinkierowymi ok. 507,00m2

- Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników stalowych ok. 4566szt.

- Przyklejenie warstwy siatki na ścianach ok. 507,00m2

- Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach ok. 60,00m2

- Licowanie ścian płytkami klinkierowymi ok. 507,00m2

- Licowanie ościeży płytkami klinkierowymi ok. 60,00m2

- Zamocowanie listy startowej i listew ochronnych narożnych z siatką ok. 327,00mb

- Wykucie starych i montaż nowych parapetów z blachy stalowej powlekanej ok. 7,50m2

- Wykonanie parapetów z płytek klinkierowych ok. 5,48m2

- Demontaż i ponowny montaż rur spustowych ok. 36,00mb

- Wykonanie tynków renowacyjnych ok. 160,50m2

- Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych w gruncie: wykopy, tynk, styrodur, folia kubełkowa ok. 98m2

- Wymiana stopni włazowych na dach 17szt.

- Rusztowania ramowe ok. 540m2

- Dostawa i montaż zegara kolejowego ściennego wg. standardów PKP 2szt.

- Dostawa i montaż szyldu z napisem Ozimek wg. standardów PKP 1szt.

- Dostawa i montaż daszku szklanego na cięgnach 1kpl.

- Remont rampy i schodów zewnętrznych wraz z renowacją istniejących pochwytów oraz wykonaniem dodatkowej balustrady 1kpl.

- Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych ze stali ocynkowanej, wypełnienie płytami stalowymi ażurowymi 1kpl.

- Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej.

- Utylizacja i wywóz gruzu ok. 90m3

- Rozbiórka istniejącego budynku wraz z utylizacja materiałów z rozbiórki.

Branża drogowa:

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm z rozebraniem istniejących nawierzchni oraz wykonaniem podbudowy ok. 216,00m2

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do odzysku ok. 96,00m2

- Rozebranie obrzeży do odzysku ok. 70mb.

- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych ok. 166m2.

- Nawierzchnia z kostki gr 8cm. ok. 166,00m2

- Ława pod krawężnik betonowa ok. 4,65m3

- Krawężniki betonowe 15x30 cm wystające ok. 32,70mb

- Krawężniki betonowe 15x22cm. najazdowe ok. 55,50mb

- Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cem. ok. 85,00mb.

- Wywiezienie gruzy do km. ok. 150,00m3

- Opłata za wysypisko asfalt ok. 26,00t

Branża elektryczna:

- Montaż rozdzielnic: głównej wraz z rozdzielnicą parteru TP1.

- Montaż rozdzielnic piwnic TP2 oraz piętra TP3.

- Montaż tablic rozdzielczych 3szt.

- Wykonanie linii zasilających ok. 280mb.

- Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ok. 240mb.

- Montaż przewodów 3220mb.

- Wykucie bruzd ok. 3300mb.

- Zaprawienie bruzd ok. 3,50m3.

- Wykonanie wypustów ok. 354szt.

- Montaż opraw oświetleniowych ok. 190szt.

- Montaż gniazd i złączy ok. 78szt.

- Ułożenie i montaż korytek ok. 400mb.

- Montaż kompletów paneli fotowoltaicznych 300W 44kpl.

- Montaż zwodów instalacji odgromowej ok.520mb.

- Montaż uziomów powierzchniowych ok.130mb.

- Przemieszczenie istniejących przewodów okablowania SWN i TVU ok.600mb.

- Roboty rozbiórkowe i demontażowe.

- Wywóz i utylizacja odpadów.

- Badanie obwodów

- Sporządzenie protokołów z pomiarów.

- Przeszkolenie personelu.

Branża sanitarna:

- Wykopy liniowe ok.70m3

- Wykonanie przyłącza do szamba 1kpl.

- Montaż szamba 1szt.

- Montaż studzienek kanalizacyjnych 2szt.

- Wykonanie kanalizacji w budynku z rur PCV ok.80mb.

- Stelaże i miski ustępowe montowane w ścianie 4szt.

- Stelaże do umywalki montowane w ścianie 5kpl.

- Montaż ustępów

- Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych w otulinie ok.70mb

- Montaż urządzeń przepływowych do podgrzewania wody 4kpl.

- Montaż zaworów odcinających 4szt.

- Montaż baterii umywalkowych 5szt.

- Montaż zaworów umywalkowych kątowych 8szt.

- Montaż ogrzewania podłogowego ok.150m2

- Montaż rozdzielaczy do ogrzewania w szafkach 3kpl.

- Montaż modułu głównego sterowania 1kpl.

- Montaż sterowników pokojowych 7kpl.

- Montaż grzejników stalowych 12szt.

- Montaż głowic termostatycznych 12szt.

- Wykonanie rurociągów instalacji c.o. z tworzyw sztucznych w otulinie ok.253mb.

- Montaż pompy ciepła powietrze – woda o mocy 16kW z grzałką elektryczną 1kpl.

- Montaż zasobnika buforowego do 200 dm3 1szt.

- Montaż pompy obiegowej z podłączeniem 1kpl.

- Montaż zaworów przelotowych i zwrotnych 12szt.

- Montaż zaworu do uzdatniania wody 1szt.

- Montaż rurociągów miedzianych w izolacji ok.40mb

- Wykonanie kanału instalacyjnego PCV ok.40mb

- Układanie przewodów w korytkach z podłączeniem ok.80mb.

- Próby szczelności z uruchomienie i podłączeniem kabla grzewczego 1kpl.

Wentylacja mechaniczna

- Wykonanie centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewna  z osprzętem 1kpl.

- Montaż wentylatorów kanałowych wraz z próbą i okablowaniem 1kpl.

- Montaż króćców wraz z próbą montażową 4szt.

- Montaż regulatorów obrotów 2szt.

- Montaż tłumików akustycznych wraz z próbą montażową 6szt.

- Montaż anemostatów wraz z próbą montażową 26szt.

- Montaż przepustnic jednopłaszczyznowych z próbą montażową 30szt.

- Montaż kratek wentylacyjnych 4szt.

- Montaż wyrzutni dachowych na podstawach z próbą montażową 5szt.

- Montaż czerpni dachowych z próbą montażową 2szt.

- Montaż przewodów wentylacyjnych kołowych z blachy z próbą montażową 162m2.

- Wykonanie izolacji kanałów 2m2.

- Montaż kurtyny powietrznej elektrycznej 400V wraz z automatyką 1kpl.

- Montaż kurtyny powietrznej zimnej 1kpl.

- Utylizacja odpadów komunalnych 1kol.

- Dokumentacja odbiorowa dla wszystkich branż:

- Wykonanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej

- Wykonanie dokumentacji odbiorowej przez służby PSP.

- Oznakowanie przejść p.poż.

- Wykonanie dokumentacji odbiorowej dla SANEPIDU.

- Wykonanie dokumentacji odbiorowej dla PINB.

7. Zdolności techniczne i zawodowe Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp., dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonywał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na remoncie lub przebudowie budynku użyteczności publiczne, które swoim zakresem obejmowały: roboty budowlane konstrukcyjne, roboty budowlane wykończeniowe, roboty elewacyjne, roboty instalacyjne w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. brutto każda (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

Pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.1065 z późn. zm.)

- dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie odpowiednie do pełnionej funkcji (specjalności). Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował:

Osobami posiadającymi:

- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa Pb” oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831 ) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r., poz. 220 z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji

– w specjalności:

(i) Kierownik budowy – co najmniej jedna osoba posiadająca:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

- doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w realizacji minimum 2 robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej przez okres co najmniej od przejęcia obowiązków kierownika budowy do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

(ii) Kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba posiadająca:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

(iii) Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej jedna osoba posiadająca:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku osób, o których mowa w ppkt. (i) – (iii) powyżej, które posiadają uprawnienia/kwalifikacje w więcej niż jednej specjalności.

- Uwagi dodatkowe:

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia robót (w tym wszystkich dróg zniszczonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót). W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

- Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.

- Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.

- Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu objętego inwestycją. Wykonawca podejmie konieczne kroki dla utrzymania sprzętu Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy na terenie budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich.

- W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z terenu budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury tymczasowej, które nie są już potrzebne.

- Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem, a dowód utylizacji przedstawiony Inwestorowi

- Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak np.: odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji.

- Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego, będzie przechowywany na Terenie Budowy, a Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim prawem budowlanym.

- Wykonawca zapewni, że robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane, wymagane przez prawo budowlane dla poszczególnych specjalności i wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz będące członkami właściwej izby samorządu zawodowego we wszystkich specjalnościach, wynikających z pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.

- Roboty objęte są gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady zgodnie z postanowieniami umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, określonej w protokole odbioru końcowego. Okres gwarancji i rękojmi wykonawcy jest zgodny z zadeklarowanym w formularzu ofertowym, złożonym przez wykonawcę do niniejszego postepowania.

- Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego – np. energetyczne linie napowietrzne, jak również inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót, jak również uzgodnić terminy, technologię i nadzór nad prowadzonymi robotami. Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami, administratorami lub posiadaczami terenów dla ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz uwzględni w wartości oferty wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu (tzn. wpłaci m.in. niezbędne kaucje gwarancyjne; odszkodowania za wyrządzone w trakcie realizacji robót szkody, itp.).

- Powyższe zasady opisane w pkt. 16) stosuje się także w odniesieniu do terenów będących w posiadaniu osób prywatnych.

- Odbiór końcowy zadania nastąpi po zrealizowaniu całości prac objętych przedmiotem Umowy oraz dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zmówienia w niniejszym postępowaniu – także w Projekcie budowlanym lub Dokumentacji technicznej czy przedmiarze robót Wykonawca stwierdzi/zauważy znaki towarowe, patenty czy pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego oferenta prosi się Wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał Zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów.

- Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i produktu wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej :

- o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż materiały i urządzenia, jeśli zostały określone w programie dokumentacji technicznej,

- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,

- spełniać te same funkcje,

- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,

- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne.

8. Rozliczenie końcowe:

1).  Wykonanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać między innymi: dokumentację powykonawczą wraz z dziennikiem budowy oraz zgłoszenie budynku do użytkowania, atesty, karty katalogowe, certyfikaty, dopuszczenia dla żłobków itp., protokoły odbioru robót branżowych, protokoły odbioru robót zanikających, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych np. wody, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2). Przekazanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Inwestorowi nastąpi w ciągu 300 dni od podpisania umowy.