Opis techniczny konstrukcji

remontu i przebudowy budynku żłobka ulicy Ostapa Dłuskiego 15 w Ozimku

- Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Inwentaryzacja budowlana oraz analiza makroskopowa obiektu

- Prawo budowlane – tekst jednolity : Dz.U. 2006 nr 156 poz 1118

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków
  technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr
  75 poz. 690 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
  budowlanych i terenów. (Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563)

- PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

- PN-80/B-02010/Az1:2006 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie

śniegiem”

- PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe”

- PN-B-02011:1977/Az1:2009 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie
 wiatrem”

- PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-B-03002:2007 „Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”

- PN-B-03264:1999  „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone”

- OPIS KONSTRUKCJI

  - Obliczenia statyczne	 

W zestawieniu obciążeń nie wykazano ciężaru własnego elementów przedmiotowych, które zostały automatycznie uwzględnione przez program obliczeniowy. Obliczenia przeprowadzono dla schematu statycznego przy założeniu obowiązujących wartości obciążeń dla projektowanych elementów.

    - Zestawienie obciążeń

Ciężar dachu

Rodzaj: ciężar

Typ: stałe

Ciężar płyty kanałowej gr. 24cm.

Qk = 6,00 kN/m2.

Qo1 = 7,20 kN/m2,	gf1 = 1,20,

Qo2 = 5,40 kN/m2,	gf2 = 0,90.

Ciężar ściany z cegły pełnej obudowy kanału gr. 12cm.

Rodzaj: ciężar

Typ: stałe

Ciężar scianki

Qk = 1,71 kN/m.

Qo1 = 1,88 kN/m,		gf1 = 1,10,

Qo2 = 1,54 kN/m,		gf2 = 0,90.

Śnieg  (statyka)

Rodzaj: śnieg

Typ: zmienne 

	Śnieg

Qk = 0,9 kN/m2 · 1,2 · ( 60 - 40 ) / 30 = 0,72 kN/m2.

Qo = 1,08 kN/m2,		gf = 1,50.

    - Schemat statyczny elementu konstrukcji wsporczej pod klapę oddymiającą.

    - Schemat obciążenia elementu konstrukcji wsporczej pod klapę oddymiającą.

    - Reakcje podporowe i siły wewnętrzne w elemencie pod wpływem przyłożonych obciążeń.

-reakcje podporowe

-momenty zginające

- siły tnące 	



-siły normalne

    - Elementy stalowe	 

Konstrukcję wsporcza klapy oddymiającej należy wykonać z kształtowników gorącowalcowanych IN 160 oraz IN 100 ze stali St3SX  Elementy stalowe opierać w gniazdach wykutych w ścianach  na poduszkach betonowych z betonu drobnoziarnistego C20/25 o gr. 250 mm, długośći 300mm i w szerokości ściany. Połaczenie elementów stalowych zaprojektowano jako połączenia śrubowe na śruby zwykłe M10 klasy 5.6.

    - Elementy żelbetowe	 

Konstrukcję wsporczą świetlika dachowego wykonać jako monolit wylewany na budowie z betonu żwirowego,lanego wibrowanego C20/25 XC1. Rozkuć istniejący wieniec i dołączyć nowo projektowane zbrojenie. Należy zweryfikować wymiary projektowanych elementów na budowie tak by dopasować je do istniejącego układu płyt kanałowych oraz układu kanałów. Projektuje się zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion dwuciętych średnicy ø6 w rozstawie 150 mm ze stali klasy  A-I gatunek stali St3Sx-b zbrojenie główne podłużne wykonać z prętów ø16 oraz ø12 ze stali A-III gatunek stali RB 400W. Po rozkuciu kanałów zweryfikować wymiary projektowanych elementów i dokonać ewentualnej korekty.

    - Nadproża

Nadproża wykonać z kształtowników gorącowalcowanych 2 x IN80 w ścianach nośnych oraz 2 x IPE 200 nad otworem wejściowym do klatki schodowej oznaczonej na rysunkach   K2. W ścianach działowych nadproża wykonać z 2 x LR 50x50x6. Nadproża układać. w bruzdach w ścianie nad otworami drzwiowymi szczegóły na rzutach kondygnacji. Wszystkie nadproża opierać w gniazdach w ścianach na poduszkach z betonu drobnoziarnistego wibrowanego C20/25 o gr. 250mm, długości 300mm i w szerokości ściany.

    - Zabezpieczenia antykorozyjne	 

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej oczyścić do drugiego stopnia czystości przez piaskowanie lub szczotkowanie następnie pokryć farbą podkładową antykorozyjną oraz dwukrotnie farbą powierzchniową ogólnego stosowania.

    - Obudowy kanałów	 

Kanał oddymiający oraz obudowę świetlika wykonać z betonu komórkowego gr 18cm. Ściany  obudowy kanałów spełniać będą dodatkowo funkcję ścian podpierających rozkute płyty korytkowe.

    - Uwagi	 

Wszelkie roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do prowadzenia robót  budowlanych, z zachowaniem warunków technicznych robót budowlanych i obowiązujących przepisów BHP, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszelkie zmiany rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych wymagają akceptacji projektanta potwierdzonej odpowiednim wpisem  w dzienniku budowy. Rozpoczęcie prac budowlanych możliwe jest po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę. Podczas wyburzeń, należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące ściany  i stropy.

Opracował:

inż. Michał Palusiński