Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Ozimku

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń Domu kultury w Ozimku – oznaczonych na rysunku A05 (rzut parteru –stan projektowany) części architektoniczno-konstrukcyjnej dokumentacji projektowej o łącznej powierzchni – 126,04 m2.

Rysunki części architektoniczno-konstrukcyjnej, które bezpośrednio mogą dotyczyć zamówienia to:

A04 – Rzut parteru – stan istniejący i wyburzenia;

A10 – Przekrój A-A stan istniejący;

A11 – Przekrój B-B stan istniejący;

A12 – Przekrój A-A stan projektowany;

A13 – Przekrój B-B stan projektowany;

W skład prac objętych przebudową wchodzą:

- Roboty remontowe – w tym m. innymi:

- Roboty rozbiórkowe:

- Demontaż boazerii drewnianej - 164,92 m2

- Rozebranie ścianek z cegieł itp. – 59,04 m2

- Wykucie z muru ościeżnic – 4 szt.

- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek – 145,3 m2

- Rozebranie posadzki z płytek – 39,37 m2

- Rozebranie posadzki z parkietu – 86,58 m2

- Usunięcie i wywiezienie gruzu – 10,3 3

- Zaplecze (Aneks kuchenny i toalety):

- Uzupełnienie ścianek z cegły – 54,74 m2

- Tynki wewnętrzne kat III – 109,48 m2

- Licowanie ścian płytkami – 143,00 m2

- Malowanie farbą emulsyjną – 78,20 m2

- Okładziny gipsowo-kartonowe – 39,37 m2

- Malowanie farba emulsyjną – 39,37 m2

- Posadzki samopoziomujące – 39,37 m2

- Izolacja – 39,37 m2

- Posadzki z płytek ceramicznych – 39,37 m2

- Ościeżnice stalowe – 3 szt.

- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne akustyczne 37 dB – 6,00 m2

- Okno podawcze z roletą na kluczyk – 1,265 m2

- Sala kameralna:

- Sufit podwieszany z płyt GK – 86,58 m2

- Malowanie płyt gipsowo kartonowych – 86,58 m2

- Dostawa i montaż okien PCV – 30,00 m2

- Dostawa i montaż rolet okiennych manualnych – 30,00 m2

- Dostawa i montaż drzwi balkonowych PCV – 5,25 m2

- Dostawa i montaż rolet okiennych manualnych – 5,25 m2

- Okładziny ścian istniejących płytami GK – 107,034 m2

- Malowanie płyt gipsowych farbą emulsyjną – 107,034 m2

- Posadzki samopoziomujące – 86,58 m2

- Dostawa o montaż wykładziny podłogowej PCV – 86,58 m2

- Instalacje sanitarne – w tym m. innymi:

- Sala spotkań, sala kameralna i aneks kuchenny:

- Montaż rurociągów PCW o śr. 110 mm – 8,50 m

- Montaż rurociągów PCW o śr. 50 mm – 27,00 m

- Rury PEX-AL.-PEX o śr. 20 mm z kształtkami – 36,00 m

- Rury PEX-AL.-PEX o śr. 16 mm z kształtkami – 30,00 m

- Zawory kulowe instalacji wodociągowych o śr. 25 mm – 6,00 szt.

- Urządzenia sanitarne – Ustęp + deska sedesowa wolnospadająca – 2 kpl.

- Umywalki pojedyncze z postumentem– 5 szt.

- Baterie umywalkowe – 5 szt.

- Bateria zmywakowa – 1 szt.

- Zlewozmywak 2 komorowy – 1 szt.

- Pisuar pojedynczy – 1 szt.

- Kuchnia elektryczna 1 szt.

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej (Spiro) o śr. 200 mm - 36,00 m2

- Grzejniki stalowe płytowe – 3 szt.

- Rurociągi miedziane  o śr. 15 mm – 20,00 m

- Instalacje elektryczne – w tym m. innymi:

- Instalacja elektryczna:

- Przewody YDY 5x4 – 65,00 m

- Przewody YDY 5x2,5 - 60,00 m

- Przewód YDY 3x2,5 – 110 ,00 m

- Montaż puszek 60 mm do 75 mm- 77 szt.

- Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych – 61 szt

- Instalacja oświetleniowa:

- Przewody YDY p 4x1,5 – 60,00 m

- Przewody YDY p 3x1,5 – 350,00 m

- Przewód HDGs 3x1,5 – 215,00 m

- Przewód YDYżo 5x4 – 37,00 m

- Montaż opraw oświetleniowych (w sumie) – 31 szt.

- Szczegółowy opis stanowi dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę nr 124/2013 z dnia  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt umowy oraz przedmiary robót.

- Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również:

- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy;

- opracowanie planu BIOZ, który należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem robót i złożeniem zawiadomienia o przystąpieniu do robót;

- koszt zabezpieczenia majątku trwałego Zamawiającego przed uszkodzeniem, a w szczególności: uszkodzenia budynków, ich wyposażenia, mebli i urządzeń stanowiących własność użytkownika budynku lub Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy;

- opracowanie inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego budynków, terenu budowy przed wykonaniem zadania;

- sporządzenia dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności robót zanikających;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót zawierającą wszystkie zakresy zadania w wersji papierowej – 2 kpl;

- wszelkich innych dodatkowych kosztów poza wyżej wymienionymi, które są związane z wykonaniem zamówienia, a nie zostały wyszczególnione;

- po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych,

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

- Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać , co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.266) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ.

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich dostarczeniem i zabudową przedłoży Zamawiającemu karty techniczne potwierdzające, że oferowany zamiennik spełnia wymagania podane w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji Zamawiającemu potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym.

- Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentacje powykonawczą                            (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym wszystkie  dokumenty odbiorowe, dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały z adnotacją: „wbudowano na zadaniu pn. Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Ozimku ” (oświadczenie kierownika budowy).

- Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi przed zawarciem umowy kosztorys ofertowy na całość zadania.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot umowy na nie mniej niż 3 lat/lata licząc od daty odbioru końcowego robót

- Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych

- Pracownicy

- Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca, podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.917 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę, podwykonawcę osób zatrudnionych na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót tj,: Roboty ogólnobudowlane w tym roboty wykończeniowe tj. roboty posadzkowe, malarskie, układanie płyt GK, układanie płytek ceramicznych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o., instalacji elektrycznych), czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową (robotami), dostawców materiałów budowlanych.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie oraz zanonimizowane dokumenty tj. potwierdzenie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania na podstawie umowy o pracę  dotyczące listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 14.1.